## Slide 1: 2~3 주차 강의 내용
Fritzing 다운로드 및 설치
NodeMCU 프로그래밍 환경 설정
Hello World! 출력하기
디지털 입출력 함수, 아날로그 입출력 함수
LED 제어 기초
Fritzing으로 회로도 그리기
연습문제
  2 LED blink
  ADC(Analog Digital Converter) : A0 아날로그 핀
  PWM을 이용한 LED 밝기 제어
  포토 레지스터(빛 센서)를 이용한 LED 밝기 제어

## Slide 2: Fritzing 프로그램 설치 방법
https://fritzing.org/

## Slide 3
아래 주소로 압축화일(fritzing.0.9.3b.32.pc.zip)을 자신의 PC에 다운로드 한다.
  다운로드 주소 : https://drive.google.com/file/d/1KIYKa4x9lRVgyOBN9GpvFAKHwxRcnTE2/view
압축화일을 풀고, 실행 화일(Firtzing)을 실행한다.

## Slide 4
  메인 메뉴의 상단 [도움말] -> [업데이트 확인]를 클릭하여, 최신 프로그램으로 업데이트 한다.

## Slide 5
  NodeMCU Custom 부품 가져오기
- 오른쪽 메뉴 -> import 클릭

## Slide 6
  NodeMCU Fritzing 부품 파일 다운로드
- 부품 다운로드 : https://github.com/squix78/esp8266-fritzing-parts/tree/master/nodemcu-v1.0

## Slide 7
  NodeMCU Fritzing 부품 설치
- NodeMCU V1.0fpz 선택

## Slide 8
  NodeMCU Fritzing 부품 사용

## Slide 9: NodeMCU 아두이노 프로그래밍 설정
https://www.arduino.cc/

## Slide 10: NodeMCU 드라이브 다운로드 및 설치
NodeMCU USB to UART Bridge 칩
  CP102 용 : 우리가 사용하는 칩
  CH340 용
CP102 드라이브 다운로드
  https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers#windows
  압축화일(zip)을 풀고, PC 메모리가 4GB 이상이면 x64 선택, 이하이면 x86을 선택하여 실행
  CH340 칩 용 NodeMCU의 경우도 관련 드라이브를 다운 받아 설치 한다.

## Slide 11: NodeMCU CP102 드라이버 다운로드 및 설치

## Slide 12: 보드 관리자 URLs 설정
환경설정 -> 추가적인 보드 매니저 URLs에 추가
“http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json”

## Slide 13: 보드 관리자 설정 : ESP8266 검색

## Slide 14: 보드 관리자 설정 : ESP8266 검색

## Slide 15: 보드 관리자 설정 : NodeMCU 1.0(ESP-12E 모듈) 선택

## Slide 16: 시리얼 포트 설정
CP102(COMx)

## Slide 17: 아두이노 프로그래밍 구조

## Slide 18: Hello World!
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(115200);
}
void loop() {
// put your main code here, to run repeatly:
Serial.print("Hello World\n");
}

## Slide 19: 디지털 입출력 함수
pinMode(pin, mode)
  지정된 핀 번호(pin)를 입력 혹은 출력(mode)으로 구성
  pin : GPIO 핀 번호
  mode : INPUT, OUTPUT, INPUT_PULLUP, INPUT_PULLDOWN
digitalWrite(pin, value)
  지정된 디지털 핀에 HIGH(5V or 3.3V) 혹은 LOW(0V or ground) 값 쓰기
delay(ms)
  프로그램의 지연 시간(milliseconds) 지정
아두이노 함수 참고 : https://www.arduino.cc/reference/en/

## Slide 20: 아날로그 입출력 함수
pinMode(pin, mode)
  지정된 핀 번호(pin)를 입력 혹은 출력(mode)으로 구성
  output.
analogRead(pin)
  아날로그 핀으로 아날로그 값(0~1023) 읽기
  10 bit ADC : 210 = 1024
analogWrite(pin, value)
  NodeMCU의 아날로그 핀은 A0로 한 개 있음
아두이노 함수 참고 : https://www.arduino.cc/reference/en/

## Slide 21: NodeMCU LED 제어 기초
준비물
저항(220 Ω)
NodeMCU
점프 케이블
LED

## Slide 22: 내부 LED ON/OFF : LED_BUILTIN(D0)

## Slide 23: 회로도 그리기 : Fritzing
내부 LED(LED_BUILITIN) 는 D0 핀
내부 LED
내부 LED
외부 LED
D0

## Slide 24: 내부 LED 작동 확인 : D0(GPIO4) 핀
현재 저항(220 Ω)이 없기 때문에 오래 켜두면 과부하로 LED가 뜨거워짐(주의!!!)

## Slide 25: LED 제어 : D2(GPIO4) 핀

## Slide 26: 스케치 : D2(GPIO4) 핀

## Slide 27: LED 작동 : D2 핀, 220 Ω 저항

## Slide 28: 실습 문제 01
2개의 LED를 사용하여 0.5초 간격으로 blink 하기(빨강->노랑->빨강->노랑….)
digitalWrite(), 220 Ω 저항

## Slide 29: 실습 문제 01 : Circuit Wiring

## Slide 30: 실습 문제 02
ADC : Analog Digital Converter
  가변저항의 외부전원 값(아날로그 값)을 디지털 값(0 ~ 1023)으로 변환하여 출력하기
  아날로그 핀(A0), analogRead()

## Slide 31: 실습 문제 02 : CircuitWiring

## Slide 32: 실습 문제 03
PWM(Pulse Width Modulation), 가변저항을 이용한 LED 밝기
조절하기
  아날로그(A0) 핀, analogRead(), analogWrite()

## Slide 33: PWM(Pulse Width Modulation)
디지털 값 아날로그 핀 값(Duty Cycle)
V

## Slide 34: Node MCU PWM 핀

## Slide 35: 실습 문제 03 : Circuit Wiring
A0 : 아날로그 핀
D6(GPIO12) : PWM

## Slide 36: 실습 문제 04 : 빛의 세기에 따라 LED 밝기 조절하기
아래의 Fritzing(Ardunio UNO)을 NodeMCU로 설계하시오
  - 포토 레지스터, LED, 저항 2개

## Slide 37: 참고 동영상
NodeMCU 개발 환경 구축
  https://youtu.be/YNOSQTk29DE
NodeMCU 제어하기
  https://youtu.be/nBc-2Wb49wI
  https://developer.ibm.com/kr/cloud/internet-of-things/2017/07/30/esp8266-iot-arduino-ide-nodemcu-basic/
  https://www.instructables.com/id/NodeMCU-Basic-Project-Blink-a-LED/